# OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Obiekt budowlany/urządzenie budowlane ...................................................................................

Adres obiektu budowlanego/urządzenia budowlanego …………………………………………

.......................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .............................................................................................................................

Rodzaj wyrobu: ............................................................................................................................

Grupa/Nr        Wyrób - rodzaj        Ocena Przyjęta punktacja

I	Sposób zastosowania azbestu

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)             	25

2. Tynk zawierający azbest	                                                                       20

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (gęstość objętościowa <1.000 kg/m3)	15

4. Pozostałe wyroby z azbestem	                                                                       10

II	Rodzaj azbestu

5. Azbest chryzotylowy	                                                                                    5

6. Inny azbest	                                                                                               10

III	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien	                                                 25

8. Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z

niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrzne                                        5

9. Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna	                                                  0

IV	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

10. Duże uszkodzenia	                                                                                   15*)

11. Małe uszkodzenia	                                                                                     5**)

12. Brak uszkodzeń	                                                                                                 0

V	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	                                                            15

14. Wyrób przez bezpośrednią dostępność

narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)                                                 10

15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	                                                 10

16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania	                                                             10

17. Wyrób narażony na działanie czynników

atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)	10

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza	                           5

19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	                                       0

VI	Wykorzystanie pomieszczenia

20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców	                                      25

21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób	               20

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie	                                                  10

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie	                                                   5

VII	Usytuowanie wyrobu

24. Bezpośrednio w pomieszczeniu	                                                              25

25. Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	               25

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	               20

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym

pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza

szczelnym kanałem wentylacyjnym	0

A. Suma punktów oceny	                                                                           .................

# B. Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 	60 i więcej punktów

# C. Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) 	35 do 55 punktów

# D. Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) 	25 do 30 punktów

*)	Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3% powierzchni wyrobu.

**)	Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

# UWAGA:

Należy podkreślić tylko jedną pozycję w grupie; jeśli wystąpi więcej niż jedna, należy podkreślić najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową                   i stopień pilności.

-----------------------------------

(właściciel/zarządca obiektu)

-----------------------------------

-----------------------------------

(adres)